Подовжувач ТМ «Electraline», артикул – 62410

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в травні 2021 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- подовжувач ТМ «Electraline», артикул – 62410, 1.5м, 3гнізда, дата виготовлення – 30.11.2018р., штрих-код: 3390727624106.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 25.05.2021р. № 1100, виявлено наступне: подовжувач ТМ «Electraline», артикул – 62410, 3 гнізда, дата виготовлення – 30.11.2018р., штрих-код: 3390727624106 не відповідає вимогам НД , а саме:

- 8.1 ДСТУ EN 60320-1 позначка типу з’єднання на упаковці і на самому подовжувачі не співпадають, так як на упаковці зазначено арт. 62410, а на подовжувачі YLK-GS/3K;

- 7.15 ДСТУ EN 60335-1 маркування не розміщене на основній частині приладу, але не те, що зазначене на упаковці, на упаковці зазначено арт. 62410, а на подовжувачі YLK-GS/3K.

А також продукція не відповідає п. п. 11, 13, 21, 28, 42, 46  Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від  16.12.2015р. № 1067, оскільки інструкція та інформація про безпечність складені з порушенням вимог закону щодо порядку застосування мов, а також знак відповідності технічним регламентам, згідно нанесено на пакуванні на окремій табличці, а не на табличці з технічними даними на самому електрообладнанні.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить низький рівень загрози.