Світильник, модель – E1433/1H, країна виробник - невідома

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в листопаді 2020 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Світильник, модель – E1433/1H, країна виробник – невідома.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 17.11.2020р. № 2415, виявлено наступне:

Світильник, модель – E1433/1H, країна виробник - невідома не відповідає вимогам НД , а саме:

- 3.2, ДСТУ EN 60598-1 не нанесено нормовану потужність та символ класу захисту від ураження електричним струмом;

- 3.2.1 ДСТУ EN 60598-1 не нанесено товарного знака та відповідального постачальника;

- 3.2.2 ДСТУ EN 60598-1 не нанесено нормовану напругу у вольтах, а також не зазначено чи лампи розжарювання чи LED;

- 2.2, 3.2, 3.2.4 ДСТУ EN 60598-1 на світильнику маркування умовними позначеннями відсутнє;

- 3.2.7 ДСТУ EN 60598-1 номер моделі не зазначено;

- 3.2.8 ДСТУ EN 60598-1 не нанесено нормовану гранично допустиму потужність.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить середній рівень загрози.