# Прожектор з сенсором руху MAGNUM, модель LHF 150S

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Прожектор з сенсором руху MAGNUM, модель LHF 150S, 220-240 В, 50 Hz,150 Вт, ІР54, R7s, дата виготовлення – листопад 2012р, виробник – «Нінгбо Джіангбей Елекс Імп. Експ. Ко Лтд», №239 Джіангху Роад Джіангбей Інвестмент Пайониринг Парк Сі Еріа, Нінгбо, Китай, імпортер – невідомий.

# За результатами проведених досліджень ДП «Івано-Франківськстандартметрологією» виявлено наступне:

# - Прожектор з сенсором руху MAGNUM, модель LHF 150S - не відповідає вимогам НД за п. 13.3.2, ДСТУ EN  60598-1,  а саме загорівся при притисканні розпеченої до 650 градусів за Цельсієм нікель-хромової петлі до корпусу прожектора – датчика руху. Горіння не припиняється доки не загасити.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція (прожектор з сенсором руху) становить високий рівень загрози.